# Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia - wymagania dla analizatorów, odczynników

I. WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA  IMMUNOCHEMICZNEGO

|  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Analizator fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub RFID | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora immunochemicznego do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych | TAK |  |
|  | Praktyczna wydajności minimalna, min 150 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Elektroniczna aktualizacja on-line bazy danych (lub przy pomocy innych nośników elektronicznych, dostarczanych na koszt Wykonawcy) dotyczących m.in. oprogramowania, aplikacji, kalibratorów, kontroli. | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce | TAK |  |
|  | Stała gotowość aparatu do wykonywania pracy przez 24h | TAK |  |
|  | Możliwość podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych | TAK |  |
|  | Przynajmniej 40 miejsc odczynnikowych na pokładzie | TAK |  |
|  | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora wraz z ich rejestracją | TAK |  |
|  | System wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Analizator posiada wbudowany moduł obróbki statystycznej dla prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości, karty kontrolne Levey’a Jenningsa | TAK |  |
|  | Odczynniki , kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Odczynnik do Troponiny wysokoczułej | TAK |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek i odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Wszystkie odczynnik immunochemiczne zarówno główne jak i pomocnicze gotowe do użycia | TAK |  |

II.  WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Z ISE ( GŁÓWNEGO I BACK-UP)

|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY Podać nazwę, typ, rok produkcji, wymiary aparatu |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry graniczne |
| Lp. | Określenie parametru | Wymóg | Odpowiedź Wykonawcy |
|  | Analizator ,,główny” fabrycznie nowy, Back-up: rok produkcji nie starszy niż 2016 rok. Oba analizatory wyposażone w moduł ISE. | TAK |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie". | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego, z dwustronną transmisją danych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Praktyczna wydajności minimalna, (bez ISE), min 300 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Metody pomiaru: fotometryczne, kinetyczne, potencjometryczne, ISE - minimum Na+, K+, Cl-. , przy wykorzystaniu pojedynczych elektrod | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej | TAK |  |
|  | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |
|  | Podawania próbek w probówkach pierwotnych różnych rozmiarów oraz naczynkach wtórnych i pediatrycznych | TAK |  |
|  | Chłodzenie odczynników, kalibratorów , kontroli na pokładzie analizatora | TAK |  |
|  | Podtrzymywanie zasilania (UPS) | TAK |  |
|  | Barkodowe identyfikowanie próbek i odczynników | TAK |  |
|  | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | TAK |  |
|  | Wykonywania badań przez 24h | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody | TAK |  |
|  | Odczynniki , kontrole, kalibratory , wszystkie odczynniki myjące, płuczące posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i długie terminy ważności – minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Aparaty wyposażone w automatyczne podajniki próbek w statywach. Możliwość dostawiania próbeki odczynników bez potrzeby wprowadzenia analizatora w tryb Stand-by lub Stop | TAK |  |
|  | Statywy na próbki badane zróżnicowane kolorystycznie z możliwością różnicowania materiału automatycznie przez analizator na podstawie koloru lub oznakowania statywu | TAK |  |

Załącznik nr 3 WARUNKI PUNKTOWANE DLA ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH

I  IMMUNOCHEMICZNEGO

| Lp. | Określenie parametru | Punkty | Odpowiedź Wykonawcy | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie odczynniki (reagenty) płynne gotowe do użycia (dotyczy analizatorów do biochemii i immunochemii) | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia | 10 |  |  |
|  |  | 1-5 odczynników wymaga przygotowania | 5 |  |  |
|  |  | Powyżej 5 odczynników wymaga przygotowania | 0 |  |  |
|  | Przedział odczynnikowy w aparacie immunochemicznym chłodzony do temperatury lodówki z możliwością umieszczenia odczynników bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej | TAK -10 NIE -0 |  |  |
|  | Max 200 testów w opakowaniu dla Immunochemicznych odczynników | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Szklane kuwety reakcyjne w analizatorze biochemicznym, niewymagające okresowej wymiany przez cały okres trwania umowy i termostatowane powietrzem | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Szybkość uzyskania wyniku z troponin wysokoczułej | Do 10 min | 10 |  |  |
|  |  | 11-18 min | 5 |  |  |
|  |  | Powyżej 18 min | 0 |  |  |
|  | Dla analizatora immunochemicznego wymienne jednorazowe końcówki pipetujące dla próbek i odczynników eliminujące całkowicie ryzyko kontaminacji. | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy fotometru min. 340- 800 nm na analizatorach biochemicznych | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Odczynnik do Beta HCG ma dawać informację zarówno jako marker nowotworowy jak i test ciążowy | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Aparat immunochemiczny niewymagający bezpośredniego podłączenia do stacji uzdatniania wody | TAK -5 NIE -0 |  |  |
|  | Analizatory biochemiczne (podstawowy i back-up) w pełni kompatybilne odczynnikowo ze sobą ( te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i kontrole, płyny myjące, płuczące) | TAK -30 NIE -0 |  |  |