Załącznik nr 1

# Parametry graniczne analizatora RKZ

| Lp. | Opis parametrów | Odpowiedź Tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, Hb, SO2, Na, K, Cl, Ca |  |
| 2. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 3. | Zamknięte niezależne ścieki |  |
| 4. | Możliwość wpisywania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
| 6. | System kontroli jakości, pamięć wyników kontroli |  |
| 7. | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach wymieniane zależnie od zużycia |  |
| 8. | Niezbędne parametry wyliczane; BE, BB, H+ , cHCO3- , cHCO3 –st , AG, Osm, pO2 t, pCO2t, nCa2+, RI |  |
| 9. | Wbudowana drukarka |  |
| 10. | Mała objętość próbki krwi< 68 μl |  |
| 11. | Możliwość wykonania wyłącznie jonogramu z surowicy krwi |  |
| 12. | Dotykowy, kolorowy ekran |  |
| 13. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 14. | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |
| 15. | Możliwość wpięcia aparatu do sieci komputerowej |  |

TAK – 1 pkt

NIE –   0 pkt

Załącznik nr 2

# Parametry graniczne analizatora koagulologicznego

| Lp. | Opis parametrów | Tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczania parametrów metodą krzepnięciową |  |
| 2. | Programowane parametry –możliwość łatwej modyfikacji |  |
| 3. | Pamięć krzywych kalibracji |  |
| 4. | Wbudowana drukarka |  |
| 5. | Automatyczne uruchamianie pomiaru dzięki pipecie sprzężonej |  |
| 6. | Koniec inkubacji sygnalizowany akustycznie |  |
| 7. | Gniazdo na odczynnik z mieszadłem magnetycznym |  |

TAK – 1 pkt

NIE   - 0 pkt

# ARKUSZ CENOWY

|  | Ilość badań w ciągu 3 lat | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość trzyletnia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| APTT | 10500 |  |  |
| PT | 19500 |  |  |
| Fibrynogen | 9600 |  |  |
| Kontrole* |  |  |  |
| Kuwety | 90000 |  |  |
| Gazometria | 12600 |  |  |
| Na+, K+, CL- | 9000 |  |  |
| Ca++ | 6000 |  |  |
| Hb | 12600 |  |  |
| Kalibratory |  |  |  |
| Trzyletni koszt dzierżawy |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |

* Kontrole – dopuszczalna objętość konfekcjonowania 1 ml

Proszę podać wartość brutto w PLN materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania 39 600 badań w ciągu 3 lat uwzględniając maksymalną objętość konfekcjonowania PT –12 ml a APTT i Fibrynogenu po 5 ml